# VSpacer
Contact: nopx
Projectstatus:
## Ideen für Anforderungen
- JST for DHT22
- JST for 2 LEDs
- JST for 2 Switches
- Resetbutton
- 3.3V Power OnBoard-LED
- 5V Power OnBoard-LED
- Rev Codierung 3 Bit
- JST for I2C
- JST for SPI
- 1 On-Board LED Blue
- JST for 1 WS2812 Strip
- vspace.one Logo!!!
- In allen 4 Ecken MountingHoles (M3)
- Power Stecker 12V (ebenfalls zum laden)
- Akkuzellen Halter
- Laderegler
- USB Buchse zum Laden und 5V
- Ein On-Board Relais 230V ca. 2A
- JST 3-Pins for PC-Fan 12V ( ca. 5Watts) (FET)
- Steckplatz für 2 Schrittmotorregler
- Evtl. auch 2 Spannungsregler, einer von 5 V runter und einer von 7-30 V zu 5 V
- NFC?
#### Sinnvoll fände Pixtxa
- ESP8266-07 bzw. ESP8266-12
- USB-UART-Chip mit RESET
- USB-Buchse (Micro oder C; Evtl. auch PCB-Anschluss wie beim Digispark)
- Spannungsregler 5 V (oder mehr) ⇒ 3,3 V
- Eine Power-LED für 3,3 V
- Resettaste
- Min. 2 Befestigungslöcher
- vspace.one-Logo (evtl. auch QR-Code oder so?)
- Hardware-Codierung
- Onboard Taste(n) oder Joystick
- Onboard-RGB-LED(s) (Normal an IOs oder WS2812, evtl. 1 je Seite)
- Onboard-Buzzer
- Anschluss für 5 mm THT-LED mit Transistor (z. B. IR, extra hell, …)
- IOs mit Pegelwandler ESP ⇔ Eingangsspannung
- IOs mit Leistungstransistoren, OpenCollektor (u. A. zum Relais und PC-Lüfter schalten)
- Herausführen von IOs + Betriebsspannung (evtl. passende Pinbelegung+Abstand zum Anschließen von Servomotoren)
- I²C sowie SPI, vor sowie nach Pegelwandler (so, dass man JST oder ein Displaymodul bestücken kann, evtl. auch beides)
- Sensorik (Beschleunigung, Licht, Temperatur/Feuchtigkeit, Magnetfeld, Luftdruck, …)
- Wenn Akku, dann mit Ladetechnik, Unterspannungsabschaltung und Spannungsmessung
- Wenn 230 V, dann Mindest-Abstände, Leiterbahnbreiten und alles einhalten
- Lötbrücken oder Durchkratz-Leiterbahnen-Stellen, um nur zu Bestücken, was man braucht
Bauteilvorschläge
- Sensorik
  - Licht:
    - BH1750
    - TSL2561
    - + Farbe + Annäherung + Gesten
      - APDS-9960
  - Temperatur (Weg von Wärmequellen wie Spannungsregler, keine Massefläche, dünne Leiterbahnen)
    - TMP112
    - + Feuchte
      - DTH22
      - HTU21
      - + Luftdruck
        - BME280
  - Gyro + Beschleunigung + Magnetfeld (An Boardkante, um auch mit Magnet zu arbeiten wie bei Reedkontakt)
    - MPU9150
- Ausgabegeräte
  - RGB-LEDs
    - Vom Elektroschrott runterlöten
  - Displays
    - OLED
      - SSD1306-Board
    - HD44780-LCD
      - FC113-Board (via I²C)
    - E-Ink
      - Passender Stecker (Funktion dieses Moduls mit einbauen)